## Slide 1: Metodologia de Treino de uma icm
Tiago André Monteiro Vieira

## Slide 2: Objetivos propostos
Definição de um protocolo padrão para a aquisição de dados;
Aquisição de dados com vários utilizadores e cenários;
Processamento e análise da informação obtida.

## Slide 3: EEG
Sinal biológico produzido a nível cerebral é elétrico;
O EEG é um procedimento que permite o registo e posterior análise da atividade elétrica cerebral;
Pode ser realizado de forma invasiva, parcialmente invasiva ou não invasiva;
Capta em simultâneo um aglomerado de impulsos.

## Slide 4: EEG
Ondas cerebrais são maioritariamente irregulares;
É possível detetar padrões específicos, classificando-os como ondas Alfa, Beta, Delta, Gama e Teta.
  Alfa: 8 a 14 Hz;
  Beta: 14 a 30 Hz;
  Delta: 0.5 a 4 Hz;
  Gama: 30 a 40 Hz;
  Teta: 4 a 8 Hz.

## Slide 5: EEG
Artefactos podem ter origem no paciente ou técnica;
Origem técnica:
  Interferências;
  Mau contacto.
Origem no paciente:
  Movimentos corporais;
  Pacemaker;
  Suor.

## Slide 6: Interface cérebro-máquina
Baseada no funcionamento de um EEG;
Representa a comunicação direta entre o cérebro e um ou vários dispositivos externos;
Um EEG não é por si só uma ICM.
Permitem aumentar as capacidades de um ser humano.

## Slide 7: Interface cérebro-máquina
É necessário modular as ondas cerebrais de forma a gerar padrões distintos.
Os sinais são sujeitos a cinco etapas:
Aquisição do Sinal
Pré-Processamento
Extração da Informação Desejada
Classificação do Sinal
Controlo da Interface

## Slide 8: Emotiv epoc
Interface Cérebro-Máquina não invasiva;
Indicado para uso pessoal;
Baixo custo permite integração no
Desenvolvimento de projetos na área médica.

## Slide 9: Emotiv epoc
É constituído por 16 elétrodos, 2 dos quais
de referência;
Disposição dos elétrodos de acordo com a
Norma internacional 10-20;
Taxa de amostragem inicial de 2048 Hz;
Após condicionamento, taxa de amostragem reduz
para 128 Hz;
Sinal enviado para computador via Wireless.

## Slide 10: Emotiv epoc
Possuí três métodos de funcionamento:
  Expressiv: Permite detetar expressões faciais;
  Affectiv: Mede o nível emocional subjetivo do utilizador;
  Cognitiv: Utiliza um cubo para avaliar em tempo real a atividade cerebral do utilizador quando este está focado em conseguir idealizar um determinado movimento.

## Slide 11: Sessões de treino e aquisição de dados

## Slide 12: Sessões de treino e aquisição de dados
Participantes:
  Número: 20;
  Intervalo de Idades: 18 – 23 anos;
  Maioritariamente destros (90%);
  9 representantes do sexo feminino
  e 11 do sexo masculino.

## Slide 13: Sessões de treino e aquisição de dados
Ambiente:
  Número: 2;
  Ambiente 1 − Silencioso;
  Ambiente 2 – Ruidoso.

## Slide 14: Sessões de treino e aquisição de dados
Condição:
  Número: 2;
  Condição 1 – Olhos Abertos;
  Condição 2 – Olhos Fechados.

## Slide 15: Sessões de treino e aquisição de dados
Orientação:
  Número: 2;
  Orientação R − Direita;
  Orientação L – Esquerda.

## Slide 16: Sessões de treino e aquisição de dados
Tarefas:
  Número total: 5;
  Tarefa 0 – Treino Neutro;
  Tarefa 1 − Posição Final;
  Tarefa 2 – Arrastar sem Reforço;
  Tarefa 3 – Arrastar com Reforço
  Mecânico;
  Tarefa 4 – Arrastar com Reforço
  Visual.

## Slide 17: Sessões de treino e aquisição de dados
Treino + Validação:
  Número total: 4;
  Treino 1;
  Treino 2;
  Treino 3;
  Validação.

## Slide 18: Sessões de treino e aquisição de dados

## Slide 19: Resultados da Aquisição de dados
Gráficos de Bland-Altman:
  Método que permite descrever a relação entre duas medidas quantitativas, construindo limites estatísticos.
  Apresentado sob a forma gráfica a duas dimensões (XY) é representado a diferença entre as duas medições em função da média das mesmas.
Diferença entre
Medições
Valor Médio

## Slide 20: Skill Rating: Ambiente 1 – Condição 1

## Slide 21: Skill Rating: Ambiente 1 – Condição 2

## Slide 22: contagens: Ambiente 1 – Condição 1

## Slide 23: Contagens: Ambiente 1 – Condição 2

## Slide 24: Skill Rating: Ambiente 2 – Condição 1

## Slide 25: Skill Rating: Ambiente 2 – Condição 2

## Slide 26: contagens: Ambiente 2 – Condição 1

## Slide 27: contagens: Ambiente 2 – Condição 2

## Slide 28: Resultados da Aquisição de dados
Erro Técnico de Medição, TEM:
  Permite analisar a precisão dos dados;
  Calcula a variabilidade dos resultados intra-observador;
  O rTEM permite obter, em percentagem, o erro relativo à média total da variável.
Gráficos “Caixa de Bigodes”:
  Permitem representar em simultâneo a variação e dispersão dos resultados obtidos quando é alterada a orientação de determinada tarefa.

## Slide 29: Resultados da Aquisição de dados

## Slide 30: Resultados da Aquisição de dados

## Slide 31: Resultados da Aquisição de dados
Gráficos “Caixa de Bigodes” relativos aos valores de Skill Rating obtidos para cada tarefa no ambiente 1 e 2, respetivamente:

## Slide 32: Processamento do sinal
Para o ambiente 1, cada vez que uma tarefa foi treinada, foi gravado o sinal EEG respetivo;
Sinais obtidos em formato .edf, european data format;
Conversão para ficheiros .txt separado por tabulações;
Utilização do Matlab.

## Slide 33: Processamento do sinal
Adaptação dos sinais:
  Extração da informação desejada;
  Corte dos sinais para o mesmo comprimento

## Slide 34: Processamento do sinal
Condicionamento dos sinais:
  Subtração do offset de cada componente do sinal;
  Aplicação de um filtro entre os 0,5 e os 40 Hz.

## Slide 35: Processamento do sinal
Processamento dos sinais:
  Cálculo do peso que cada gama de frequência tem no sinal total;
  Segmentação dos sinais de acordo com as gamas de frequência;
  Extração do sinal correspondente ao elétrodo com maior influência no sinal total.

## Slide 36: Processamento do sinal
Análise dos sinais:
  Comparação entre o sinal neutro e os sinais dos três treinos;
  Apenas é considerado o sinal correspondente ao elétrodo mais significativo;
  Gravação da informação para ficheiro externo.

## Slide 37: Processamento do sinal
Análise dos sinais:
  Comparação entre o sinal neutro e os sinais dos três treinos;
  Apenas é considerado o sinal correspondente ao elétrodo mais significativo;
  Gravação da informação para ficheiro externo.

## Slide 38: Conclusão
Com o desenrolar da aquisição de dados, os resultados obtidos melhoraram, mesmo num ambiente ruidoso;
Para um primeiro contacto com as ICM, o método mais indicado de treino é o de Arrastar sem Reforço;
A realização das tarefas para o lado direito obteve maioritariamente melhores resultados do que os obtidos para o lado esquerdo;

## Slide 39
Obrigado